О переключении охраняемых жилых домов (помещений)

физических лиц на волоконно-оптические линии связи

В 2011 году начато подключение абонентов РУП «Белтелеком» по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть). Данная технология была отработана на пилотных зонах с участием различных производителей и в 2013-2017 г.г. будет является приоритетной технологией доступа, используемой на сетях РУП «Белтелеком».

При подключении абонентов волоконно-оптический кабель прокладывается непосредственно до места установки оконечного абонентского оборудования. Такая технология будет применяться не только при строительстве новых сетей доступа, но и при модернизации существующих, в том числе при закрытии АТС координатного типа на городских сетях электросвязи. Основной целью обновления уже существующих сетей доступа является, прежде всего, необходимость улучшения качества и перечня предоставляемых услуг за счет переключения существующих абонентов широкополосного доступа.

В связи с существующим отличием способа передачи информации по медным линиям связи и технологии GPON, использование существующего охранного оборудования без его модернизации либо замены не представляется возможным.

С целью удешевления стоимости переключения охраняемых объектов и жилых домов (помещений) физических лиц при замене медных линий на оптические, производителями наряду с приборами приемно-контрольными охранными (далее – ППКО), работающими в сетях GPON, разработаны и изготавливаются модули сопряжения, позволяющие подключать существующий на объектах и квартирах парк приборов к новой сети.

Вместе с тем, использование таких модулей сопряжения не всегда представляется возможным. Если в жилом помещении установлен приемно-контрольный прибор с маломощным источником питания и аккумуляторной батареей емкостью менее 7 А*ч, потребуется установка дополнительного блока питания для резервирования электропитания оптического модема, устанавливаемого РУП «Белтелеком» для оказания услуг связи. При таком варианте целесообразно рассматривать замену ППКО на новый, так как суммарная стоимость модуля сопряжения и дополнительного блока питания может приблизиться к стоимости нового ППКО.

Ежемесячная стоимость охранных услуг для юридических и физических лиц не зависит от технологии подключения (проводная связь,GSM, GPON, радиоканал) и составляет для жилых домов 50 000рублей в месяц.

Розничные цены на охранное оборудование для работы в сетях GPON составляют:

- модуль сопряжения «МПИ Ethernet» - 68 рублей;

- модуль «Аларм ППК Ethernet»           - 76 рублей;

- ППКО «ПКП-4РДО»                            - 330 рублей;

- ППКО «ПКП-8»                                    - 170 рублей;

- ППКО «Аларм-10»                               - 210 рублей;

При переоснащении ранее охраняемых жилых домов (помещений), вызванных переключением на GPON, предлагается рассрочка сроком до 12 месяцев на технические средства охраны и наладочные работы по их установке.

В случае необходимости, возможно переключение охраняемых жилых домов (помещений) с использованием GSM каналов связи. Розничные цены в этом случае на оборудование составляют:

«Аларм GSM-3»                                    - 190 рублей;

«МПИ-GSM выносной»                       - 196 рублей.

Более подробную информацию о дате проведения работ, типе и стоимости оборудования можно получить от специалистов соответствующего подразделения охраны, либо по телефонам, указанным в договоре на оказание охранных услуг.