Памятка

по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении

новогодних праздничных мероприятий

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних праздничных мероприятий (при подключении к электросетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллюминационных композиций, электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремесел, при организации праздничных ярмарок и т.д.) предписывается:

Разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок (электроприемников)  в  местах проведения праздничных мероприятий, определив проектами необходимое количество и расположение стационарных точек подключения с прокладкой (строительством) стационарных линий электропередач и оборудованием точек подключения (силовые шкафы, ящики, коробки) с требуемой степенью защиты оболочек и необходимыми коммутационными и защитными аппаратами в строгом соответствии с требованиями ТНПА.  Розетки для включения торгового, сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, также переносные электроприемники  должны подключаться  с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п. 4.3.18.5 ТКП 339-2011 (02230)). Временное подключение переносных (передвижных)  электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрокабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода м 6м в местах проезда транспорта, Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть занулены и заземлены. Запрещается  подвешивать на питающие провода новогодние игрушки, украшения и другие рекламные атрибуты праздничных мероприятий. При использовании ламп накаливания предусмотреть меры пожарной безопасности, не располагать в  непосредственной близости и в прямом контакте игрушки, украшения и другие, легко воспламеняющие предметы. Ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением  изоляции равноценной основной. Все выше указанные требования должны быть отражены в проектах электроснабжения наряду с другими мерами элетробезопасности.

Назначить ответственных лиц, специально подготовленный электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж, подключение к сети электроснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок (электроприемников) во время проведения новогодних праздничных мероприятий с выполнением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих  безопасность производства работ в электроустановках в соответствии с требованиями ТНПА.

Для организации эксплуатации переносных электроприемников в соответствии с требованиями п.п. 6.5.10 и 6.5.11 ТКП  181 – 2009:

- руководителям назначить распоряжением ответственных работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III,

- ответственным работникам организовать учет всех  используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, гирлянд, иллюминации, светотехнического оборудования и т.п.)  в «Журналах регистрации, инвентарного учета, периодической проверки переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним» своевременную подготовку, ремонт и проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных) электроприемников с регистрацией в Журналах. Для иллюминации елок, залов, объектов новогодних праздников, а также при монтаже иллюминационных композиций использовать электрические гирлянды на напряжение не выше 25В. В противном случаи высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5м, елка должна быть ограждена для предотвращения проникновения в зону установки елки детей и взрослых людей. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220В требуется производить через устройство защитного отключения.

Вновь подключаемые к электрическим сетям стационарно смонтированные электроустановки, в том числе и иллюминация, должны подключаться к электросети после осмотра и допуска инспектором Энергонадзора в рамках осуществления энергоснабжающими организациями (территориальными подразделениями филиалов «Электрические сети» РУП «Могилевэнерго» и другими организациями, владельцами электрических сетей) административной процедуры 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями, в отношении юридических лиц и индивидуаьных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012г. №156, при предъявлении документов, оговоренных в пункте 48 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011г. №1394.

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электросетей, гирлянд, рекламного освещения в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилеэнерго»