Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по определению доступности

объектов и адаптации услуг

Анкета определения доступности

Название организации (учреждения) _____________________________________________________

Адрес объекта ________________________________________________________________________

Дата обследования: _________________________

Исполнители от организации (ФИО, должность): __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Члены комиссии (ФИО, место работы, должность:

Представители местных исполнительных и распорядительных органов): ______________________

_____________________________________________________________________________________

Представители общественных объединений инвалидов: ____________________________________

____________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя и его нормативные значения (при их наличии) | Наличие элемента и его соответствие требованиям, обеспечива-ющим доступность | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  |
|  |  | да | нет |  |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |
| 1.1 | Автостоянка и парковка спецавтомобилей для инвалидов |
|  | При вместимости парковки, машиномест, % от общего числа мест на площадке, возле: 1. общедоступных общественных зданий – до 5 - не менее 1; 6-15 – 2; 16 - 100 – 3; 101 – 200 – 4; 201 - 1000 – 5; св. 1000 – 20; 2. объектов, специализирующихся на лечении и реабилитации лиц, передвигающихся на креслах-колясках - не менее 20; 3. Иных специальных объектов для инвалидов – не менее 10 |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования (проект) |  |
|  | Пониженный бордюр (без перепада высот) от места парковки на тротуар |  |  |  |  |
|  | Размеры одного машиноместа 3,5х8 м |  |  | ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты, нормы планировки и застройки» |  |
|  | Наличие знаков на поверхности площадки и отдельно стоящий знак |  |  |  |  |
|  | Расстояние от парковки до входов в общедоступные общественные здания не более 50 м |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |
|  | Ровное дорожное покрытие, отсутствие препятствия на пути передвижения |  |  | ТКП 45- 3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования» |  |
|  | Ширина полосы для одностороннего движения – не менее 1,5 м; для двухстороннего движения – не менее 1,8м |  |  |  |  |
|  | Толщина швов между плитками не более 10 мм |  |  | ТКП 45- 3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования» |  |
|  | Цвет и фактура поверхности тротуарного покрытия в местах, требующих повышенного вниманию, контрастирует с основной частью пути на протяжении не менее 0,8 м |  |  |  |  |
|  | Наличие съездов/заездов на тротуар (уклон не более 10%, длина площадки перед началом съезда – 0,8 м) |  |  |  |  |
|  | Обустройство мест проведения ремонтных работ на улицах, прилегающих к объекту |  |  | ТКП 172-2009 (02191)«Обустройство мест производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов» |  |
|  | Поперечный уклон - от 1 % до 2 %. |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования (проект) |  |
|  | Продольный уклон в местах без перил, лестниц, пандусов - не более 5 % (при продольном уклоне от 6 % до 10 % предусмотрены перила высотой 0,7 и 0,9 м с двух сторон и горизонтальные площадки через каждые 12 м) |  |  |  |  |
|  | Горизонтальные площадки, размеры в плане (при продольном уклоне от 6 % до 10 %) - не менее 1,5(1,5 м |  |  |  |  |
|  | Размещение визуальных, звуковых, тактильных носителей информации (в том числе со шрифтом Брайля): указательных — на всем протяжении пути; сигнальных — непосредственно в сложных узлах; предупреждающих — перед сложными узлами и участками пути. |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) |
|  | Наличие горизонтальной площадки (крыльца) перед входом в здание размерами не менее1,8х1,8 |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Необходимость устройства лестницы (крыльца) при высоте площадки над уровнем отмостки более 0,15 м |  |  |  |  |
|  | При высоте площадки крыльца над уровнем отмостки более 0,45 м предусмотрено ее ограждение |  |  |  |  |
|  | Высота ступеней не более 0,12 м, ширина – не менее 0,4м |  |  | ТКП 45- 3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования» |  |
|  | Количество ступеней в марше - не менее трех и не более 12 |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Проступи и подступенка контрастируют друг с другом по цвету |  |  |  |  |
|  | Перед лестницей на уровне тротуара следует предусматривать площадку глубиной не менее 1,5 м с тактильной полосой не менее 0,8 м и эффективной шириной, равной ширине лестничного марша, контрастирующая по цвету с поверхностью основного покрытия |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Первая и последняя ступени лестничного марша обозначены выраженным рифлением участков поверхности (тактильной полосой) и окраской контрастного цвета |  |  |  |  |
|  | Наличие при прямом движении промежуточных горизонтальных площадок после каждого марша длиной не менее 1,5 м |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |
|  | Ширина не менее 1,0 м |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Протяженность марша пандуса (крыльца), при отсутствии промежуточных площадок, не превышает 6 м. |  |  |  |  |
|  | Длина промежуточной площадки не менее 1,5 м |  |  |  |  |
|  | При длине пандуса до 10 м его уклон должен быть не более 10 %, при длине от 10 до 15 м – не более 6 % (для пандуса крыльца 6,5%), свыше 15 м – не более 5 % (для пандуса крыльца). |  |  |  |  |
|  | Площадки в начале и конце подъема (ширина не менее ширины пандуса, длина 1,8 м) с полосой не менее 0,8 м, контрастирующей с окружающими поверхностями |  |  |  |  |
|  | При изменении направления пандуса предусмотрена горизонтальная площадка не менее 1,8х1,8 |  |  |  |  |
|  | Установлен допустимый мобильный (откидной) пандус с обязательным наличием кнопки вызова (на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей) специального обслуживающего персонала для оказания помощи физически ослабленному лицу. |  |  |  |  |
|  | Высота подъема бесступенчатого марша (наклонной плоскости) — не более 0,8 м. |  |  | ТКП 45-3.02-187-2010 (02250) Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по проектированию. |  |
| 1.5 | Перила ограждений и отбойные бортики лестниц и пандусов |
|  | Наличие перил пандусов и лестниц с двух сторон. |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Высота поручней пандусов и лестниц (двойная; 0,7 м и 0, 9 м) |  |  |  |  |
|  | Длина поручней - больше длины марша не менее чем на 0,3 м; |  |  |  |  |
|  | Поперечное сечение поручней – диаметр от 0,03 до 0,05 м; при прямоугольном сечении толщина не более 0,04 м. |  |  |  |  |
|  | Наличие отбойных бортиков у не примыкающих к стенам сторон входной площадки, лестниц и пандусов (высота не менее 0,05 м) |  |  |  |  |
|  | Цвет ограничительных бортиков контрастирует с цветом основной поверхности |  |  |  |  |
|  | Концы поручней загибаются вниз |  |  |  |  |
|  | В местах изменения направления движения поручни непрерывны. |  |  |  |  |
| 1.6 | Подъемник |
|  | Наличие платформы подъемника (размеры платформы в плане не менее 0,8х1,6м) |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
| 1.7 | Вход (входы) в здание |
|  | Тип входа |
|  | На уровне земли, отсутствие лестницы или высокой ступеньки |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Наличие электронного речевого (звукового) информатора с дистанционным управлением. |  |  |  |  |
|  | Наличие кнопки вызова персонала, переговорного устройства и т.п. |  |  |  |  |
| 1.8 | Дверь (входная) |
|  | Двери зданий и помещений на пути движения не имеют порогов |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м. |  |  |  |  |
|  | Наличие тамбура при прямом движении (глубина не менее 1,8м, ширина не менее 2,2 м) |  |  |  |  |
|  | Отсутствие вращающихся дверей и турникетов; двери в общественных зданиях преимущественно самооткрывающиеся, в остальных – распашные на петлях одностороннего действия с фиксаторами положения «открыто» и «закрыто»; задержка автоматического закрывания дверей не менее чем на 5 с |  |  |  |  |
|  | Дверные ручки размещены на высоте не менее 0,8 м, но не более 1,1 м |  |  |  |  |
|  | Наличие на двери противоударной полосы на высоте не менее 0,3 м |  |  |  |  |
|  | Свободное пространство перед дверью при открывании «от себя», глубина не менее 1,2 м |  |  |  |  |
|  | Свободное пространство перед дверью при открывании «к себе», глубина(ширина не менее 1,5(1,5 м |  |  |  |  |
|  | На заполнениях дверных проемов, выполненных из прозрачных материалов, предусмотрена яркая маркировка высотой не менее 0,1 м, расположенная на высоте не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м. |  |  |  |  |
|  | Визуальную информацию о доступном входе следует располагать на высоте не менее 1,4 м и не более 1,6 м. |  |  |  |  |
| Оценка доступности территории, прилегающей к зданию (участку) | Доступно |  |  |
|  | Недоступно |  |  |
|  | Доступно частично |  |  |
| Дополнительные меры по повышению доступности территории прилегающей к зданию (участку) |
| Специальные устройства, оборудование, приспособления |
| Наличие световых маячков |  |  | — |  |
| Наличие светодиодного табло (бегущая строка) |  |  | — |  |
| Наличие направляющей тактильной полосы |  |  | — |  |
| Наличие стационарных или портативных индукционных систем для людей с нарушением слуха |  |  | — |  |
| В местах спуска и подъема оборудован траволатор |  |  | — |  |
| Наличие информационных табличек, стендов и др. элементов, написанных ясным языком |  |  | — |  |
| Наличие дополнительных ассистивных устройств и приспособлений для преодоления барьеров. Указать, что имеется: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |  |  | — |  |
| Персонал |
| Наличие (выделение) сотрудников для помощи инвалидам при предоставлении услуг |  |  | — |  |
| Наличие локальных НПА, инструктивно-методических документов, определяющих действия сотрудников при оказании помощи |  |  | — |  |
| Обеспечение обучения (инструктажа) персонала для взаимодействия и оказания помощи инвалидам |  |  | — |  |
| Наличие договоренностей для привлечения сурдопереводчиков, других специалистов и (или) специально обученных сотрудников по направлениям сурдопереводчик, тифло-сурдопереводчик и т.п. |  |  | — |  |
| Предоставление услуги по сопровождению инвалидов персоналом по территории, прилегающей к зданию (участку) |  |  |  |  |
| Иные (при необходимости) |
| Оценка доступности территории, прилегающей к зданию (участку) с учетом дополнительных мер | Доступно |  |  |
|  | Недоступно |  |  |
|  | Доступно частично |  |  |
| 2 | Внутреннее помещение |
| 2.1 | Вестибюль |
|  | Размещение вестибюля на уровне входа в здание |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Наличие визуальной, звуковой и тактильной информации о размещении всех мест и устройств, необходимых инвалидам, и о путях, ведущих к ним |  |  |  |  |
|  | Высота рабочих поверхностей, например гардероба регистратуры и пр.(не менее 0,8 м) |  |  |  |  |
|  | Устройства и оборудование (телефоны-автоматы – один на высоте от 0, 85 м до 1, 1 м от уровня пола; речевые (звуковые) информаторы – для лиц с недостатками зрения; текстофоны – для посетителей с дефектами слуха) |  |  |  |  |
|  | Пути движения внутри зданий, которые ведут к пространствам для технического обслуживания зданий и другим пространствам, угрожающим здоровью инвалидов обозначены средствами предупреждающей визуальной, звуковой, тактильной информации |  |  |  |  |
| 2.2 | Лифт |
|  | Наличие лифта/подъемника |  |  | ТКП 45-3.02-187-2010 (02250) Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по проектированию |  |
|  | Размер кабины лифта не менее: ширина – 1,1 м; глубина – 1, 5 м |  |  |  |  |
|  | Двери лифта и пол кабины имеют контрастную окраску по отношению к стенам и полу лифтового холла. |  |  |  |  |
|  | Наличие перед дверью кабины лифта рельефного покрытия пола длинной 0,8 м, шириной, равной ширине кабины лифта, контрастирующая по цвету поверхности с основным покрытием |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Отличие уровня входа в лифт от уровня пола составляет не более 0,25 м |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема не менее 0,85м |  |  |  |  |
|  | Размещение кнопок управления лифтом на высоте: нижняя – не менее 0,9 м; верхняя – не более 1,2 м; на расстоянии – не менее 0,4 м от передней или задней части кабины |  |  | ТКП 45-3.02-187-2010 (02250) Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по проектированию |  |
|  | Кнопки вызова, управления движением лифта и номера этажей выделены цветом и промаркированы рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля. |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Кабина лифта оборудована устройством, обеспечивающим звуковое объявление о номере и помещениях, располагаемых на этаже. |  |  |  |  |
|  | Аппарат двухсторонней связи с диспетчерским пунктом, промаркированный шрифтом Брайля и снабжен устройством для усиления звука, а при необходимости – устройством для получения синхронной визуальной информации |  |  |  |  |
|  | Время остановки кабины не менее 3 с |  |  |  |  |
| 2.3 | Лестница (внутренняя) |
|  | Устройство лестницы при перепаде высоты пола не менее 0,45 м. |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Количество ступеней в марше - не менее трех и не более 16 |  |  |  |  |
|  | Наличие ограничительных бортиков на краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 0,02 м |  |  |  |  |
|  | Ширина марша лестницы не менее 1,35 м |  |  |  |  |
|  | Ширина проступи - не менее 0,3 м |  |  |  |  |
|  | Высота подступенка - не более 0,15 м |  |  |  |  |
|  | Наличие тактильной полосы перед началом лестничного марша длиной не менее 0,8 м, контрастирующая по фактуре и цвету с основной поверхностью. |  |  |  |  |
|  | Перила располагаются с двух сторон, высота поручней 0,9 м |  |  |  |  |
|  | Поручни длиннее марша на 0,3 м |  |  |  |  |
|  | Поперечное сечение перил - диаметр 0,03–0,05 мм, при прямоугольном сечении толщина не более 0,04 мм |  |  |  |  |
| 2.4 | Пандус (внутренний) |
|  | Ширина не менее 1,0 м |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Длина горизонтальных площадок при прямом движении не менее 1,5 м |  |  |  |  |
|  | Уклон марша (наклонной плоскости) при перепаде высот: более 0,2 м – не более 10 %; не более 0,2 м – не более 8 % |  |  |  |  |
|  | Высота подъема марша не более 0,8 м |  |  |  |  |
|  | Наличие ограничительных бортиков по продольным краям пандусов высотой 0,05 м |  |  |  |  |
|  | Наличие тактильной полосы перед началом пандуса длиной не менее 0,8 м, контрастирующая по фактуре и цвету с основной поверхностью. |  |  |  |  |
|  | Перила располагаются с двух сторон, высота поручней 0,7 и 0,9 м |  |  |  |  |
|  | Поручни длиннее марша на 0,3 м |  |  |  |  |
|  | Поперечное сечение перил - диаметр 0,03–0,05 мм, при прямоугольном сечении толщина не более 0,04 мм |  |  |  |  |
| 2.5 | Санитарно-гигиенические помещения (туалеты, уборные) |
|  | Отдельная кабина шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м с местом для коляски |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования |  |
|  | Сиденье унитаза размещено на высоте не менее 0,45 м и не более 0,55 м |  |  |  |  |
|  | В мужской уборной как минимум один из писсуаров следует располагать на высоте не более 0,4 м от уровня пола и оборудовать его вертикальными поручнями с двух сторон. |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема не менее 0,9 м, дверь открывается наружу |  |  |  |  |
|  | Двери кабин уборных снабжены запорами, обеспечивающими возможность открывания как снаружи, так и изнутри. |  |  |  |  |
|  | Наличие в кабине кнопки вызова персонала на высоте не более 0,85 – 1 м |  |  |  |  |
|  | Наличие внутри кабины 2-х горизонтальных поручня на высоте от 0,65 до 0,75 м |  |  |  |  |
|  | Входы в уборную снабжены рельефными и цветовыми опознавательными знаками, однотипными для всего объекта |  |  |  |  |
|  | Как минимум одна раковина расположена на высоте не более 0,8 м от уровня пола, на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м, с опорными поручнями и со свободным пространством снизу от раковины для размещения кресла-коляски высотой 0, 64 м |  |  |  |  |
|  | Краны размещаются на высоте не более 1,3 м от уровня пола. |  |  |  |  |
|  | Высота размещения нижнего края электрополотенца, зеркала, держателя туалетной бумаги не более 0,8 м |  |  |  |  |
|  | Размеры душевой кабины в плане не менее 1,55 х 1,60 м |  |  |  |  |
|  | Душ оборудован стационарным (или откидным) сиденьем на высоте 0,5 м размерами 0,5х0,5 м. |  |  |  |  |
|  | Душевая кабина оборудована двойными горизонтальными поручнями, расположенными на высоте 0,6 и 0,9 м; вертикальными поручнями – на высоте не более 0,75 м. |  |  |  |  |
| 2.6 | Информационное оснащение |
|  | Визуальную информацию следует располагать: – о размещении мест обслуживания и отдыха – на высоте до 2,5 м в зонах движения;– о направлениях движения в здании – на высоте до 2,5 м в зонах движения; – о доступной уборной или душевой кабине – рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте не менее 1,4 и не более 1,6 м. |  |  | ТКП 45-3.02-2017(33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы |  |
|  | Наличие элементов с рельефным шрифтом и шрифтом Брайля (информационные таблички и стенды, указатели и т.д.), пиктограмм |  |  |  |  |
|  | Информационные таблички, дублирующие обозначения помещений, выполненные с применением шрифта Брайля, устанавливаются на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 0,1 м от двери. |  |  |  |  |
|  | Отсутствие отдельно стоящих колонн, других точечных конструкций, отсутствие перепадов высоты пола, при их неизбежном наличии — организация свободных от помех путей вне контакта с точечными конструкциями и перепадами. |  |  |  |  |
|  | Устройства, печатающие и отображения информации по системе шрифта Брайля с числом символов, печатаемых в строке, для шага печати 6 мм, не менее 35 и размерами символа: диаметр – 0,0016 м; высота – 0,00055м |  |  | СТБ 1402-2003 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия |  |
| Оценка доступности внутреннего помещения | Доступно |  |  |
|  | Недоступно |  |  |
|  | Доступно частично |  |  |
| Дополнительные меры по повышению доступности внутреннего помещения |
| Специальные устройства, оборудование, приспособления |
| Наличие световых маячков |  |  | — |  |
| Наличие светодиодного табло (бегущая строка) |  |  | — |  |
| Наличие направляющей тактильной полосы |  |  | — |  |
| Наличие стационарных или портативных индукционных систем для людей с нарушением слуха |  |  | — |  |
| В местах спуска и подъема оборудован траволатор |  |  |  |  |
| Наличие дополнительных ассистивных устройств и приспособлений для преодоления барьеров. Указать, что имеется: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |  |  |  |  |
| Компьютеры с тактильным дисплеем |  |  | — |  |
| Персонал |
| Наличие (выделение) сотрудников для помощи инвалидам при предоставлении услуг |  |  | — |  |
| Наличие локальных НПА, инструктивно-методических документов, определяющих действия сотрудников при оказании помощи |  |  | — |  |
| Обеспечение обучения (инструктажа) персонала для взаимодействия и оказания помощи инвалидам |  |  | — |  |
| Наличие договоренностей для привлечения сурдопереводчиков, других специалистов и (или) специально обученных сотрудников по направлениям сурдопереводчик, тифло-сурдопереводчик и т.п. |  |  | — |  |
| Предоставление услуги по сопровождению инвалидов персоналом до зоны целевого назначения, санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |  |
| Иные (при необходимости) |
| Оценка доступности внутреннего помещения с учетом дополнительных мер | Доступно |  |  |
|  | Недоступно |  |  |
|  | Доступно частично |  |  |
| 3 | Дополнительные сервисы |
|  | Наличие альтернативных способов осуществления услуг (на дому, дистанционно, по телефону и т.п.) |  |  | — | Д, С, К, Р |
|  | Наличие дополнительных сервисов («доставка на дом», обучение пользованию и т.п.) |  |  | — | Д, С, К, Р |
| Оценка доступности услуги с учетом дополнительных сервисов | Доступно |  |  |
|  | Недоступно |  |  |
|  | Доступно частично |  |  |
| 4 | Доступность Интернет-ресурсов |
|  | Возможность полноценно пользоваться сайтом с помощью клавиатуры (без мыши) |  |  | Обеспечение доступности услуг для людей с ограничениями возможностей здоровья в учреждениях культуры Свердловской области: метод, пособие | С |
|  | Наличие альтернативных текстовых страниц без графических и фото изображений либо - обязательных текстовые подписи к ним. |  |  |  | С |
|  | Соблюдение контраста, шрифтов без засечек, недопустимо использование курсивного шрифта и подчеркивания; использование стандартных настроек «Размер шрифта», «Цвет фона» |  |  |  | С |
|  | Наличие текстового пояснения также для дополнительных кнопок, полей ввода информации |  |  |  | С |
|  | Отсутствие всплывающих окон |  |  |  | С |
|  | Соблюдение логической структуры ресурса и единообразия в расположении элементов навигации на всех страницах web-сайта |  |  |  | С |
|  | Сопровождение видеоматериалов, размещенных на сайте, переводом на жестовый язык или субтитрами |  |  |  | С |
| Оценка доступности Интернет-ресурсов | Доступно |  |  |
|  | Недоступно |  |  |
|  | Доступно частично |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование элемента | Состояние доступности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |
| в том числе с учетом дополнительных мер |  |  |
| Внутреннее помещение |  |  |
| в том числе с учетом дополнительных мер |  |  |
| Доступность услуг с учетом дополнительных сервисов |  |  |
| Доступность Интернет-ресурсов |  |  |

Комментарии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________