Приложение 2

Основные сведения о Белорусской АЭС

Белорусская АЭС расположена на северо-востоке Гродненской области, в 18 км к северо-востоку от г.Островца, в 23 км к востоку от границы с Литовской Республикой. Район размещения БелорусскойАЭС имеет развитую сеть автомобильных дорог республиканского и местного значения. Транспортная сеть представлена железной дорогой Молодечно – Гудогай – Вильнюс (Литовская Республика), автомобильнымидорогами республиканского значения Р45, Р48. Ближайшие населенные пункты: дер.Гроди (2 км), хуторБобровники (2,5 км), дер.Гоза (2,5 км), дер.Чехи (3 км).

Проектом Белорусской АЭС определены следующие основные характеристики:

компонуется двумя энергоблоками ВВЭР-1200, при этом каждый тепловой мощностью – 3200 МВт, электрической мощностью – не менее 1190 МВт;

срок службы незаменяемого оборудования реакторной установки не менее 60 лет;

предназначена для выработки электроэнергии в базовом режиме;

среднегодовое количество отпускаемой электроэнергии от двух энергоблоков при работе в базовом режиме – 17095,1 млн. кВтяч.

Проект Белорусской АЭС выполнен с учетом следующих экстремальных внешних нагрузок:

падение самолета весом до 5,7 т со скоростью 100 м/с;

максимальное расчетное землетрясение – 7 баллов по шкале MSK-64 (максимальное горизонтальное ускорение на свободной поверхности грунта – 0,12 g);

проектное землетрясение – 6 баллов по шкале MSK-64 (максимальное горизонтальное ускорение на свободной поверхности грунта – 0,06 g);

максимальное давление во фронте воздушной ударной волны – 30 кПа;

смерч (торнадо) – класса 3,6 по шкале Фуджиты;

другие экстремальные климатические воздействия (снег, ветер 
и другое).

В целях обеспечения безопасности в проекте Белорусской АЭС заложен принцип глубокоэшелонированной защиты – применение системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений 
и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических 
и организационных мер по защите барьеров и сохранению 
их эффективности, а также по защите населения.

Система барьеров включает:

топливную матрицу;

оболочки тепловыделяющих элементов;

границу контура теплоносителя реактора;

герметичное ограждение реакторной установки.

Сохранность защитных барьеров обеспечивается выполнением следующих условий:

быстрая остановка реактора и поддержание активной зоны в подкритичном состоянии;

теплоотвод от активной зоны в процессе аварии, а также после стабилизации параметров в послеаварийном состоянии;

локализация последствий аварии за счет герметизации оболочки реакторного отделения для сведения к минимуму радиологических последствий, удержания радиоактивных продуктов в установленных границах и количествах.